Presseinformation

UNIPOR Ziegel Gruppe, Landsberger Str. 392, 81241 München

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

01/15-03

Unipor-Ziegel-Gruppe

Ziegel trifft Holz:

Symbiose für die Zukunft

Unipor Silvacor: Neue Dämmstoff-Füllung

aus Holzfasern erweitert Unipor-Ziegelsortiment

Immer einen Schritt voraus: „Unipor Silvacor“ heißt die neue gefüllte Mauerziegel-Gattung der Unipor-Gruppe, die auf der BAU 2015 erstmals der Fachwelt vorgestellt wurde. Das Besondere an den hochwärmedämmenden Mauerziegeln ist ihr Dämmstoff-Kern, der aus natürlichen Holzfasern besteht. Diese Füllung entwickelte Unipor in Kooperation mit der Steico Gruppe (Feldkirchen), dem weltweit führenden Hersteller von Holzfaser-Dämmstoffen. Die neuen Mauerziegel erreichen bauphysikalische Bestwerte und gelten als besonders nachhaltig. Damit ergänzt die aktuelle Produktlinie die bereits bestehenden mineralisch gefüllten Mauerziegel, die seit Jahren erfolgreich unter dem Namen „Unipor Coriso“ vertrieben werden. Erster Mauerziegel der neuen Art ist der „Unipor W07 Silvacor“. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 W/(mK) ermöglicht er den monolithischen Bau von Außenwänden, die in einer Wandstärke von 42,5 Zentimetern einen U-Wert von 0,16 W/(m2K) und damit KfW-Effizienzhaus-Standard 55 erreichen.

Energieeffizienz und hoher Wohnkomfort: Das sind nur zwei Aspekte, die einen guten Wandbaustoff ausmachen. Um Bewohnern ein gemütliches Heim zu bieten und gleichzeitig die aktuellen und künftigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen, bietet die Unipor-Gruppe (München) mit ihrem Ziegelsortiment zahlreiche rein mineralische Lösungen an. Doch seit 2015 geht Unipor noch einen Schritt weiter: Die mittelständisch geprägte Gruppe präsentiert nun als erster Hersteller einen massiven Mauerziegel, dessen integrierter Dämmstoff-Kern aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. „Unipor Silvacor“ heißt die Füllung, die Planern, Verarbeitern und Bauherren ab sofort neue Möglichkeiten für ökologische Wandaufbauten bietet. „Silva“ steht dabei im Lateinischen für „Holz“, „Baum“ oder „Wald“, während „Cor“ auf den „Kern“ verweist. Unipor verwendet für die Füllung einen Holzfaser-Dämmstoff aus der Produktpalette der Steico SE.

Ein modernes Naturprodukt

„Die natürliche Füllung besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Diese erweisen sich als äußerst umweltschonend, wohngesund und hoch wärmedämmend“, betont Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. Gefüllt in monolithische Mauerziegel profitieren die Bewohner somit von einer optimalen Kombination: Die wertbeständigen Unipor-Ziegel ermöglichen den Bau massiver Außenwände mit hoher Wärmedämmung und guten Werten in puncto Schallschutz und Tragfähigkeit. Die Silvacor-Füllung verbessert die Wärmedämmung und ermöglicht zugleich eine ressourcenschonende Gebäudehülle. Auch im Hinblick auf eine gemütliche Raumatmosphäre ergänzen sich Ziegel und Holzfaser ideal. Gemeinsam bildet dieses Zusammenspiel eine besonders nachhaltige, natürliche und energieeffiziente Wandbaustoff-Lösung.

Der Schwerpunkt der neuen Produktlinie liegt – neben ihren bauphysikalischen Bestwerten – somit in ihrem besonders ökologischen Moment. Unipor-Mauerziegel erweisen sich grundsätzlich als äußerst langlebig und robust. Sie halten Immobilien in ihrem Wert stabil, sind witterungs- und frostbeständig. „Gemeinsam mit einer Füllung aus nachwachsenden Holzfasern vereint diese Verbindung entscheidende Aspekte für zukunftsorientiertes, nachhaltiges Bauen“, so Fehlhaber. Sowohl der Ziegel als auch die Dämmstoff-Füllung können problemlos recycelt werden. Ein weiterer Vorteil von Nadelholz ist, dass es besonders schnell nachwächst.

„Mit der neuen Produktlinie wollen wir im Markt Fachleute und Bauherren ansprechen, die besonderen Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit legen“, erklärt Fehlhaber. „Außerdem werden wir durch die neue Füllung wieder einmal unserem besonderen Anspruch gerecht: nämlich die Entwicklung der Ziegeltechnologie marktführend voranzutreiben.“ Bereits 2007 haben die Unipor-Werke unter dem Namen „Unipor Coriso“ (Cor = Kern, Iso = Isolation) rein mineralisch gefüllte Mauerziegel auf den Markt gebracht. Das Besondere an dieser Coriso-Füllung ist, dass sie sich in alle bestehenden Mauerziegel einbringen lässt – unabhängig von ihrem individuellen Lochbild. Insbesondere bei der Verarbeitung auf der Baustelle macht dies für den Maurer vieles einfacher, wie beispielsweise beim Schlitzen und Sägen der gefüllten Mauerziegel. Coriso-Mauerziegel sind inzwischen höchst erfolgreich im Markt etabliert und ermöglichen monolithisches, energetisch hochwertiges Bauen bis hin zum Passivhaus-Standard.

Holzfasergefüllter Mauerziegel zur BAU 2015

Erster Mauerziegel der neuen Gattung ist der „Unipor W07 Silvacor“. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 W/(mK) ermöglicht er den Bau von einschaligen Außenwänden, die in einer Wandstärke von 42,5 Zentimetern einen U-Wert von 0,16 W/(m2K) erreichen – ohne dass dafür eine zusätzliche Außendämmung (WDVS) benötigt wird. Damit erreicht er auf monolithische Weise den Standard eines KfW-Effizienzhauses 55. Auch in kleineren Wandstärken wirkt er hochwärmedämmend und erreicht damit verschiedene Energiespar-Niveaus – vom EnEV-Standard bis zum KfW-Effizienzhaus 70. Unipor W07 Silvacor eignet sich dabei speziell für den Einsatz in Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern (Unipor-W-Klasse). Seine Holzfaser-Füllung lässt sich – ebenso wie bei den mineralisch gefüllten Coriso-Ziegeln – standardmäßig in jeden bereits bestehenden Unipor-Mauerziegel einbringen. Daraus entsteht ein Zusammenspiel von Ziegel und Holz, das ganzjährig für eine energieeffiziente Gebäudehülle und ein angenehmes Raumklima sorgt.

Weitere Informationen zum neuen „Unipor W07 Silvacor“-Mauerziegel erhalten interessierte Bauunternehmer, Planer und Bauherren direkt bei der Unipor-Geschäftsstelle in München – per Telefon (089-7498670) oder E-Mail (marketing@unipor.de).

ca. 5.700 Anschläge

Dieser Text ist auch online abrufbar unter www.unipor.de (Rubrik: Presse) oder www.dako-pr.de (Rubrik: Service).

Bildunterschriften

[15-03 Unipor W07 Silvacor]

Das Beste vereint: Der neue „Unipor W07 Silvacor“ kombiniert die bauphysikalischen Vorteile des Mauerziegels mit denen von Holzfasern. Auf diese Weise entsteht eine besonders ökologische Unipor-Produktvariante.

Foto: UNIPOR, München.

[15-03 Messeauftritt]

BAU 2015 in München: Die Unipor-Gruppe präsentierte der Fachwelt ihre neue holzfasergefüllte Mauerziegel-Gattung „Silvacor“.

Foto: UNIPOR, München.

Rückfragen beantwortet gern

UNIPOR Ziegel Gruppe		dako pr corporate communications

Dr. Thomas Fehlhaber			Corinna Wellnitz

Tel:  089 – 74 98 67 0			Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 089 – 74 98 67 11 		Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: marketing@unipor.de		Mail: c.wellnitz@dako-pr.de