Presseinformation

Leipfinger-Bader KG, Ziegeleistraße 15, 84172 Vatersdorf

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

01/15-12

Leipfinger-Bader KG

Wärmedämmziegel mit Sichtziegelschale kombiniert

Ästhetisch gestaltetes Einfamilienhaus in München

Harmonisch integriert: Moderne Architektur kann auch im Umfeld einer älteren Bestandsbebauung optisch überzeugen. Dies beweist das Ende 2014 fertiggestellte Einfamilienhaus im altehrwürdigen Münchener Stadtteil Harlaching. Hier setzte das Architekturbüro „Schindhelm Architekten“ eine zeitgemäß hochwertige Baukörpergestaltung mit massiven Ziegelprodukten um. Dabei vereint die zweischalige Außenwand die nachhaltige Qualität von hochwärmedämmenden Planziegeln mit der besonderen Ästhetik eines Sichtmauerwerkes. Dank ihrer rein mineralischen Dämmstoff-Füllung sorgen die eingesetzten Coriso-Mauerziegel für einen hohen Wärmeschutz, während kohlegebrannte Wasserstrichziegel dem Wohnhaus seine attraktive Erscheinung verleihen.

Das Einfamilienhaus liegt im Münchener Süden unweit des bekannten Tierparkes Hellabrunn im Stadtteil Harlaching. Mit seinen vorwiegend in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erbauten Häusern gehört das Stadtquartier zu den beliebtesten Wohnvierteln der bayerischen Landeshauptstadt. Ein zentrales Merkmal sind seine zahlreichen großen Gärten, die ein naturnahes Erscheinungsbild prägen. Sie verhalfen dem Viertel zu seinem Beinamen „Gartenstadt“.

Gestaffelter Baukörper mit Sichtmauerwerk

Der Neubau ersetzt ein altes baufälliges Wohnhaus mit Satteldach durch einen kompakten Baukörper mit Flachdach. Die an die Bestandsbebauung angepasste Hausgröße und die heterogenen Dachformen der Umgebung ließen die moderne Gestaltung zu.

Im Gegensatz zu den Nachbarhäusern verfügt das dreigeschossige Gebäude über ein zurückspringendes Dachgeschoss. Neben seiner besonderen Bauform fällt es aber vor allem aufgrund seines Ziegelsichtmauerwerks ins Auge. Die Planer vom zuständigen Architekturbüro „Schindhelm Architekten“ wählten wegen ihrer materialtypischen Detaillierung und handwerklichen Lebendigkeit eine Vormauerschale aus Wasserstrichziegeln. „Optisch erzielt die Ziegelschale einen lebendigen Dialog mit den präzise gesetzten Holz-Aluminium-Fenstern. Deren Öffnungsregie bildet zusammen mit der Baukörperstaffelung ein asymmetrisches Gleichgewicht in der allseitig orientierten Baumasse“, erklärt Architektin Nicola Schindhelm. „Somit sind die Qualitäten des vom Garten umspielten Punkthauses zu jeder Tages- und Jahreszeit maximal erfahrbar.“

Rustikaler Ziegel mit individueller Farbvielfalt Wasserstrichziegel entstehen, indem Ton mit Hilfe von Wasser durch eine Handform gestanzt wird. Sie werden deshalb auch als Handformziegel bezeichnet. Der geformte Ton reagiert nach dem Verlassen der Stanze in Kontakt mit Wasser und Luft. In Folge dessen entsteht die typische schlierenhafte Oberfläche des Ziegels. Laut Definition der europäischen Mauerziegelnorm DIN EN 771-1 und der Norm DIN 105-100 ist die unregelmäßige Oberflächenstruktur das maßgebliche Charakteristikum eines Handformziegels. Die spezielle Brennatmosphäre des Kohlebrandes verleiht jedem Ziegel anschließend seinen individuellen Farbton.

Helles lichtdurchflutetes Wohnambiente

In enger Abstimmung mit der Bauherren-Familie entwarf die Architektin einen Grundriss, der sich von der Diele aus entwickelt. An diese schließt sich ein zweiläufiges Treppenhaus mit großem Nordfenster an, das dem Hausflur Licht spendet. Im Erdgeschoss erweitert sich die Diele nach Osten zu einem Wohnzimmer. Es nimmt die gesamte Breite des Hauses ein und gibt dank großer Fenster den Blick auf den Garten frei. Die Küche ist räumlich bewusst vom übrigen Wohnbereich getrennt und nimmt Bezug zur Straßenseite. Die einzelnen Bauelemente sind farblich harmonisch aufeinander abgestimmt. Raumschalen im Gebäude sind weiß verputzt, Türen und Einbaumöbel weiß lackiert. Ergänzend sorgen Fußböden aus Eichenholz für ein behagliches Ambiente.

Während das erste Obergeschoss inklusive Sanitärräume für die Schlafzimmer der zwei Kinder und ein Gästezimmer reserviert ist,  befindet sich im Dachgeschoss der Elternbereich. Hier ergibt sich durch die Rückstaffelung der Geschosse eine umlaufende Dachterrasse. Von mehreren Seiten aus begehbar, erweitert sie die Innenräume nach außen. Alle Räume des Hauses erhalten durch die Anordnung der Fenster von zwei Seiten Tageslicht, wobei alle Wohnräume zusätzlich auf die Gartenseite ausgerichtet sind.

Gefüllter Wärmedämmziegel als Hintermauerwerk

Mit der Entscheidung für eine zweischalige Ziegelbauweise ließen sich die optischen Vorteile traditioneller Handformziegel optimal mit den bauphysikalischen und ökologischen Pluspunkten moderner Hintermauerziegel verknüpfen. „Der hohe Anspruch an die Nachhaltigkeit erforderte beim Hintermauerwerk zwangsläufig den Einsatz eines hochwärmedämmenden Mauerziegels, der sich zugleich als umweltgerechter Baustoff erweisen musste“, so die Architektin. Nach intensiver Beratung durch die Ziegelwerke Leipfinger-Bader KG (Vatersdorf) fiel die Wahl auf den „Unipor W08 Coriso“-Ziegel. Mit seiner rein mineralischen Dämmstoff-Füllung bietet er die maßgeschneiderte Lösung für die baulichen Anforderungen. So erreicht der Coriso-Ziegel aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit von 0,08 W/mK schon bei einer Wandstärke von 36,5 Zentimetern einen geringen Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenwand von nur 0,21 W/m²K. Zugleich genügt er mit einer relativ hohen zulässigen Druckspannung von 0,8 MN/m² auch den statischen Erfordernissen.

Insgesamt ergab sich mit Innenputz (1,5 cm), einer mineralischen Kerndämmung (2 cm) und der 11,5 Zentimeter dicken Außenschale eine Wanddicke von 50 Zentimetern. Trotz des hohen Wärmeschutzes wurde ein bestimmter Energieeffizienzhausstandard nicht angestrebt. Zur Umweltschonung sah man für eine unterstützende Warmwasserbereitung noch die Installation einer Solaranlage vor.

Vermörtelung mit deckelndem Dünnbettmörtel

Mit der Rohbauausführung wurde die Gross Bauunternehmen GmbH aus Sauerlach bei München beauftragt. Ihre Maurer erstellten das Coriso-Hintermauerwerk gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-935 des planeben geschliffenen Ziegels mit deckelndem Dünnbettmörtel. Um zügig einen gleichmäßigen und vollflächigen Mörtelauftrag von drei Millimetern Dicke zu gewährleisten, wurde der Mörtelschlitten Unimaxx genutzt. Als Mörtel kam der speziell für die deckelnde Vermörtelung konzipierte Dünnbettmörtel „maxit mur 900 D“ zum Einsatz. Neben der Mörtelersparnis von circa 85 Prozent konnte gegenüber einer herkömmlichen Mauerwerkserstellung mit Normalmörtel die Verlegezeit um durchschnittlich bis zu 30 Prozent reduziert werden. Dazu trug auch die hohe Verarbeitungsfreundlichkeit des Coriso-Ziegels bei. Aufgrund der Nut-Feder-Ausbildung der Steinstirnseiten konnte so mörtel- und zeitsparend auf eine Stoßfugenvermörtelung verzichtet werden. Der Mauerziegel ließ sich ebenso wie ungefüllte Planziegel problemlos zuschneiden, ohne ein Herausrieseln der Dämmstoff-Füllung zu riskieren.

Nach dem Setzen und Aushärten der Ziegel entstand ein fast fugenloses Mauerwerk, das mehrere bauphysikalische Pluspunkte aufweist: Aufgrund der geringen Lagerfugendicke von einem Millimeter und der hohen Druckfestigkeit des Dünnbettmörtels (M10 gemäß DIN EN 998-2) verdoppelte sich seine Druckfestigkeit gegenüber Wänden, die im Dickbettverfahren erstellt wurden. Dadurch konnte für das dreigeschossige Gebäude eine hohe Tragfähigkeit der Außenwände sichergestellt werden. Außerdem verbesserte sich durch das deckelnde Mörtelband neben dem Wärmeschutz auch die Schalldämmung in vertikaler Richtung.

Ein Vorzeigeobjekt der Architektentouren 2015

Ende November 2014 konnte die Bauherren-Familie ihr neues Domizil beziehen. Nicht nur sie war mit dem Ergebnis der Bauausführung sehr zufrieden: Auch der bayerischen Architektenkammer gefiel das Objekt. So wurde das Einfamilienhaus als ein besonders vorzeigenswertes Wohnbau-Projekt vom Architektenkammer-Beirat für die jährliche Leistungsschau „Architektentouren“ ausgewählt. Seit 1996 präsentieren Architekten und Stadtplaner bei dem Wettbewerb gestalterisch hochwertige Bauprojekte. Beim Besichtigungstermin Ende Juni 2015 hatten die Teilnehmer vor Ort die Möglichkeit, sich von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Ziegelbauweise zu überzeugen.

Autor: Dipl.-Ing. Hans-Gerd Heye

ca. 7.900 Zeichen

Bautafel

Entwurf und Detailplanung: Schindhelm Architekten, Birkenleiten 41, 81543 München

Rohbau: Gross Bauunternehmen GmbH, Rudolf-Diesel-Ring 13, 82054 Sauerlach

Wandbaustoffe: Hintermauerwerk „Unipor W08 Coriso“-Ziegel, Innenwände Unipor-Planziegel

Ziegelhersteller: Ziegelwerke Leipfinger Bader KG, Ziegeleistraße 15, 84172 Vatersdorf, Mitglied der Unipor-Gruppe

Wohnfläche: 248 Quadratmeter

Nutzfläche: 435 Quadratmeter

Jahresenergiebedarf: Qp.= 67,56 kWh/m²

Bauzeit: Anfang Oktober 2013 bis Ende November 2014

Hinweis: Dieser Text inklusive Bilder kann auch online abgerufen werden unter www.leipfinger-bader.de (Rubrik Unternehmen/ Presse & News) oder www.dako-pr.de (Rubrik Service).

Bildunterschriften

[15-12 Einfamilienhaus]

Zweischaliger Massivbau in München-Harlaching: Das energetisch hochwertige Coriso-Ziegelmauerwerk von Leipfinger-Bader wurde mit einer attraktiven Ziegelfassade versehen.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Einfamilienhaus 2]

Wohnhaus im Münchener Süden: Das lebendig wirkende Sichtmauerwerk aus kohlegebrannten Wasserstrichziegeln harmoniert perfekt mit der umgebenden Bepflanzung.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Rueckseite]

Bodentiefe Fenster auf der Rückseite des Harlachinger Einfamilienhauses verbinden Wohnzimmer und Garten. In den oberen Geschossen ermöglicht der gestaffelte Baukörper die Nutzung des Außenbereiches als Dachterrasse.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Balkon]

Entlang der Wohnräume im Dachgeschoss verbindet die Terrasse Innen- und Außenbereich. Das Gebäude fügt sich optisch gut in den Straßenzug in München-Harlaching ein.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Treppenhaus]

Alle Räume des Neubaus im Münchener Süden erhalten Tageslicht von zwei Gebäudeseiten. An der nördlichen Außenwand sorgt ein großes Fenster auch in Diele und Treppenhaus für genügend Helligkeit.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Diele]

Das vom Münchener Architekturbüro „Schindhelm“ entworfene Einfamilienhaus verfügt über eine großzügig dimensionierte Diele mit Treppenhaus.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Wohnzimmer]

Der altehrwürdige Stadtteil Harlaching besticht durch viel Grünwuchs. Zu einem naturnahen Wohngefühl im neuen Eigenheim trägt die hohe Tageslichtdurchflutung von Wohn- und Essbereich wesentlich bei.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

[15-12 Kueche]

Die Küche des Einfamilienhauses in Harlaching ist bewusst vom übrigen Wohnraum getrennt und nimmt Bezug zur Straßenseite.

Foto: Leipfinger-Bader / Q. Leppert

###### Rückfragen beantwortet gern

Ziegelwerke Leipfinger-Bader	dako pr corporate communications

Thomas Bader	Janina Wallbaum

Tel.: 0 87 62 – 73 30	Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 0 87 62 – 73 31 10	Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: info@leipfinger-bader.de 	Mail: j.wallbaum@dako-pr.de