Presseinformation

Leipfinger-Bader KG, Ziegeleistraße 15, 84172 Vatersdorf

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

08/15-13

Leipfinger-Bader KG

Hoher Schallschutz

bei schlanken Wänden

Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ mit verbesserten Schallschutzwerten

Ruhigere Wohnräume: Der multifunktionale Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ bricht seinen eigenen Schallschutz-Rekord. Dies ergaben neueste Prüfungen, die der Ziegelhersteller Leipfinger-Bader (Vatersdorf) beauftragt hat. Demnach erreicht der rein mineralisch gefüllte Ziegel schon ab einer Wandstärke von 30 Zentimetern einen Schallschutzwert von 51,3 Dezibel. „Der neue ‚Unipor WS08 Coriso‘ kombiniert verschiedene bauphysikalische Vorteile nahezu ideal. Das bestätigen jetzt auch die Prüfungen an der HFT Stuttgart“, erklärt Ziegelwerks-Inhaber Thomas Bader. Erst seit Jahresbeginn ist der „Alleskönner“-Mauerziegel auf dem Markt verfügbar und überzeugt seitdem bei zahlreichen Bauvorhaben.

Horizontale und vertikale Luftschalldämmung optimieren: Modernes Mauerwerk macht es möglich, indem es den Schall nicht überträgt. Hierbei tut sich der neue Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ besonders hervor, der speziell für den Einsatz in monolithischen Außenwand-Konstruktionen entwickelt wurde. Seine guten Schallschutz-Qualitäten stellte er jetzt im Test unter Beweis: In den Prüfständen der renommierten „Hochschule für Technik“ (HFT) in Stuttgart erzielte er bereits ab einer Wandstärke von 30 Zentimetern einen Schallschutz Rw,Bau,ref von 51,3 Dezibel. So übertrifft er deutlich die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109 für die horizontale und vertikale Luftschalldämmung. „Seine massive Beschaffenheit kombiniert mit der rein mineralischen Füllung sowie das optimierte Lochbild des Mauerziegels sind die Hauptgründe für seine hervorragende Schalldämmleistung. Damit empfiehlt er sich auch für den flächeneffizienten Einsatz in mehrgeschossigen Wohngebäuden“, erläutert Firmenchef Thomas Bader von den Ziegelwerken Leipfinger-Bader. Mit dem Unipor WS08 Coriso lassen sich folglich massive, monolithische Außenwände errichten, ohne dass flankierende Lärmschutz-Maßnahmen oder eine zusätzliche Dämmung der Gebäudehülle (WDVS) notwendig sind.

Deckenrandelemente als Systemergänzung

Noch bessere Schallschutzwerte sind erreichbar, wenn die flankierenden Bauteile zusätzlich akustisch entkoppelt werden, um so die vertikale Luftschalldämmung nochmals zu verbessern. Zu diesem Zwecke bieten die Ziegelwerke Leipfinger-Bader ihre optimierten „Deckenrandelemente“ an: Sie sorgen für eine bestmögliche Einbindung der Geschossdecke ins Mauerwerk und stellen damit eine ideale Systemergänzung dar. Dank ihres niedrigen Wärmeleitwertes reduzieren sie zudem Wärmebrücken und optimieren das Gebäude so auch energetisch. In dieser Kombination bringt der Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ seine bauphysikalischen Qualitäten noch besser zur Geltung und erfüllt so auch höchste Ansprüche an modernes, schallisolierendes Mauerwerk.

Darüber hinaus überzeugt der neue Mauerziegel mit seiner hervorragenden Wärmedämmung. Als mineralisch gefüllter Wandbaustoff erreicht der Unipor WS08 Coriso einen Wärmeleitwert von 0,08 W/(mK). Bauherren können so – je nach Wandstärke – auch die Fördergelder der KfW entsprechend der Energiehausstandards 40, 55 oder 70 in Anspruch nehmen. „Mit diesen Fähigkeiten ist der Unipor WS08 Coriso als ‚Allrounder-Ziegel‘ grundsätzlich für ganz unterschiedliche Bauvorhaben einsetzbar: Sowohl im Einfamilien-, Reihen- und Doppelhaus als auch im Geschosswohnungsbau sorgt er für ruhigen Wohnkomfort und ein gesundes Raumklima“, erklärt Thomas Bader.

Eine Produktbroschüre zum „Unipor WS08 Coriso“ erhalten Fachleute aus der Bau- und Immobilienwirtschaft direkt bei den Ziegelwerken Leipfinger-Bader – per Telefon (08762-7330) oder E-Mail (info@leipfinger-bader.de).

ca. 3.600 Zeichen

Hinweis: Dieser Text inklusive Bilder kann auch online abgerufen werden unter www.leipfinger-bader.de (Rubrik Unternehmen/ News) oder www.dako-pr.de (Rubrik Service).

Bildunterschriften

[15-13 WS08 Coriso-Mauerziegel]

„Rundum-sorglos-Paket“ für monolithisches Mauerwerk: Der neue Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ wirkt nicht nur hochwärmedämmend, sondern auch enorm schallisolierend. Bei den jüngsten Produktprüfungen in Stuttgart bewies er einmal mehr sein besonderes Schallschutz-Talent.

Foto: Leipfinger-Bader

[15-13 Geschosswohnungsbau]

Geeignet für vielfältige Bauvorhaben: Der Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ ist ein Gewinn für ganz verschiedene Einsatzbereiche. Auch beim Bau von mehrgeschossigen Wohnhäusern weiß er dank seiner hohen Schalldämmung und guten Tragfähigkeit zu überzeugen.

Foto: Leipfinger-Bader

###### Rückfragen beantwortet gern

Ziegelwerke Leipfinger-Bader	dako pr corporate communications

Thomas Bader	Janina Wallbaum

Tel.: 0 87 62 – 73 30	Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 0 87 62 – 73 31 10	Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: info@leipfinger-bader.de 	Mail: j.wallbaum@dako-pr.de