Presseinformation

UNIPOR Ziegel Gruppe, Landsberger Str. 392, 81241 München

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

09/15-14

Unipor-Ziegel-Gruppe

Randgebiet im Mittelpunkt

Deckenrandelemente von Unipor verbessern

Schall- und Wärmeschutz im Mehrgeschossbau

Die optimale Einbindung von Geschossdecken in Ziegelmauerwerk erfordert besondere Planung. Speziell gefertigte Deckenrandelemente bieten hier eine Reihe bauphysikalischer Vorteile: Sie verbessern nicht nur die Schallschutzeigenschaften, sondern optimieren mit einem Wärmeleitwert von nur 0,06 W/(mK) zusätzlich die Dämmung der Wärmebrücke des Deckenabschlusses. Auch in Sachen Statik nach Eurocode 6 können diese Sonderprodukte der Unipor-Ziegel-Gruppe (München) überzeugen. Insgesamt potenzieren sie so die Qualität und Wirtschaftlichkeit eines jeden mehrgeschossigen Wohn- oder Nutzobjektes.

Wärmedämmung und Schallschutz sind für Bauherren seit jeher Kernthemen bei der Erstellung von energieeffizientem und wohngesundem Mauerwerk. Dabei sollte die Einbindung von Geschossdecken besondere Beachtung finden. Denn gerade an diesen wichtigen Nahtstellen besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken. Damit hier keine Energie verloren geht, bietet die Unipor-Ziegel-Gruppe jetzt Deckenrandelemente als Systemlösung an: Bestehend aus einer außenliegenden Ziegelschale und zwei hocheffektiven Dämm-Komponenten aus Neopor vermindern sie Wärmebrücken mit einem Wert von maximal 0,06 W/(mK) – unabhängig von der Mauerdicke.

Starke Statik

Auf Deckenauflager wirken massive Kräfte und Lasten ein. Um Risse und Verformungen dauerhaft zu vermeiden, sollten sie daher sorgfältig geplant sein. „Die unter Verwendung der Deckenrandelemente erreichte Auflagertiefe von mindestens zwei Dritteln wirkt sich positiv auf die Statik des gesamten Gebäudes aus“, betont Unipor-Geschäftsführer Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber und erklärt: „Sie begünstigt die Kraftübertragung im Wand-Decken-Knoten und ist konform mit den Parametern nach Eurocode 6.“ Die Elemente sind dabei in verschiedenen Dämmstärken (10/12/14/16 Zentimeter) entsprechend der jeweiligen Wandstärke sowie in vier Deckenstärken (18/20/22/24 Zentimeter) verfügbar.

Mit wenig Aufwand viel erreichen

Unipor-Deckenrandelemente sind dank ihres geringen Gewichtes und der einfachen Verarbeitung anwenderfreundlich zu setzen: „Einmal passend gesägt, werden sie einfach mit deckelndem Dünnbettmörtel oder PU-Schaum befestigt. Da außerdem langwierige Abschalarbeiten entfallen, reduzieren sich sowohl Zeitaufwand als auch Kosten“, so Fehlhaber. Zusätzlicher Pluspunkt: Die mit Rillen versehene Ziegelschale vermeidet Mischmauerwerk. Sie ermöglicht eine homogene Außenwandfläche mit einheitlichem Erscheinungsbild. Damit sind die Deckenrandelemente sowohl optisch als auch akustisch und energetisch ein Gewinn.

Weitere Informationen zum Geschossbau mit Deckenelementen sind direkt bei der Unipor-Geschäftsstelle in München erhältlich – bestellbar per Telefon (089-74986780), Fax (089-74986711) oder E-Mail (marketing@unipor.de).

ca. 2.800 Zeichen

Dieser Text ist auch online abrufbar unter www.unipor.de (Rubrik: Presse) oder www.dako-pr.de (Rubrik: Service).

Bildunterschriften

[15-14 Effektive Dämmung]

Doppelt gut, einmalig schlank: Gleich zwei Komponenten aus unterschiedlich dickem Neopor optimieren die Schall- und Wärmedämmung des Unipor-Deckenrandelementes.

Bild: UNIPOR, München.

[15-14 Deckenrandelement]

Außen Ziegelschale, innen Wärmedämmung: Deckenrandelemente von Unipor ermöglichen nicht nur eine homogene Wandstruktur, sondern optimieren auch Wärmebrücken und Schallschutz am Deckenanschluss.

Bild: UNIPOR, München.

[15-14 Verarbeitung Deckenrandelement]

Nach einer Schicht Mörtel oder PU-Schaum wird das Unipor-Deckenrandelement auf die Ziegelwand gesetzt und ausgerichtet. Die schnelle Verarbeitung ohne zeitintensives Abschalen spart Zeit und steigert die Wirtschaftlichkeit.

Bild: UNIPOR, München.

Rückfragen beantwortet gern

UNIPOR Ziegel Gruppe		dako pr corporate communications

Dr. Thomas Fehlhaber			Corinna Wellnitz

Tel:  089 – 74 98 67 0			Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 089 – 74 98 67 11 		Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: marketing@unipor.de		Mail: c.wellnitz@dako-pr.de